## Slide 2: Litio: Pocas reservas e insuficiente investigación científica
Firma de contratos de explotación
sobre una mesa coja
Potosí, 28 de noviembre de 2024

## Slide 3: Lluvias en Bolivia

## Slide 5
Fuente: IUGS-International Union of Geological Sciences (2024). The Second 11 IUGS Geological Heritage Sites. https://iugs-geoheritage.org/publications-dl/IUGS-SECOND-100-SITES-WEB-BOOK.pdf (p. 85).

## Slide 6: La búsqueda del litio
Hay…pero no es fácil

## Slide 7: Áreas reservadas para el estado alrededor de los salares y lagunas saladas
Por el artículo 26 de la Ley N°535 de Minería y Metalurgia (2014), los siguientes salares son Áreas Reservadas para el Estado o zonas de explotación exclusiva por empresas estatales:
Uyuni, Coipasa, Chiguana, Empexa, Challviri, Pastos Grandes, Laguani, Capina, Laguna, Cañapa, Kachi, Colorada, Collpa, Lurique, Loromayu, Coruto, Busch o Kalina, Mama Khumu, Castor, Coranto, Celeste, Hedionda, Kara, Chulluncani, Hedionda Sud, Salares en Saucarí, Sajama y Sajama Sabaya.
Fuente: Jorge Campanini (2023).

## Slide 8: Área Reservada correspondiente al salar de Uyuni
Aproximadamente 120 comunidades dentro del Área Reservada para el Estado.
La delimitación del Área Reservada se superpone a la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Nor Lípez, de acuerdo con las coordenadas del Decreto Supremo N°2311 (2015).
No se han definido las condiciones de gestión territorial aplicables a la figura de Área Reservada.
Fuente: Jorge Campanini (2023).

## Slide 9: Planificación de la prospección, 2015
En 2015, en la memoria de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) se publicó esta planificación para la perforación de pozos de prospección.
Fuente: Memoria GNRE (2015).

## Slide 10: Planificación de la prospección, 2015
En 2015, en la memoria de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) se publicó esta planificación para la perforación de pozos de prospección.
Fuente: Memoria GNRE (2015).

## Slide 11: Los resultados de la prospección
Los tonos más oscuros de rojo es donde hay más litio.
La parte Sur del salar de Uyuni es la que tiene el mayor potencial para la explotación del litio.
Fuente: Memoria GNRE (2016).

## Slide 12: Áreas explorada por CYTIC GOUAN
YLB y CYTIC GOUAN ya anunciaron que están preparando un contrato para trabajar en el extremo Noreste del salar de Uyuni.
No todas las zonas con mayor potencial están siendo ocupadas.
El 26 de noviembre se ha firmado un contrato con Hong Kong CBC, pero no se sabe aún cuál será su ubicación dentro del salar.
Fuente: CYTIC GOUAN (2024).

## Slide 13: Áreas explorada por CYTIC GOUAN
YLB y CYTIC GOUAN ya anunciaron que están preparando un contrato para trabajar en el extremo Noreste del salar de Uyuni.
No todas las zonas con mayor potencial están siendo ocupadas.
El 26 de noviembre se ha firmado un contrato con Hong Kong CBC, pero no se sabe aún cuál será su ubicación dentro del salar.
Fuente: CYTIC GOUAN (2024).

## Slide 14: Prospección en el salar de Coipasa - Oruro
Se perforaron 25 pozos y se tomaron 612 muestras para ver dónde está el litio.
Fuente: Memoria GNRE (2016).

## Slide 15: Prospección en el salar de Coipasa - Oruro
Se perforaron 25 pozos y se tomaron 612 muestras para ver dónde está el litio.
Fuente: Memoria GNRE (2016).

## Slide 16: Resultados en el salar de Coipasa - Oruro
Se perforaron 25 pozos y se tomaron 612 muestras para ver dónde está el litio.
Fuente: Memoria GNRE (2016).

## Slide 17: Recursos y reservas
Sin investigación y capacidades propias la dependencia crece

## Slide 18: El extremo Sur del salar de Uyuni Recursos minerales estimados
Fuente: Memoria GNRE (2018).

## Slide 19: Categoría del recurso mineral
Total: 21.081.657
Medidos. Evidencia altamente confiable.
Indicados. Evidencia científica adecuada.
Inferidos. Base limitada de evidencia científica.
Fuente: Memoria GNRE (2018).

## Slide 20: Diagrama de recursos y reservas
Fuente: https://avrconsultores.cl/

## Slide 21: Categoría del recurso mineral
Total: 21.081.657
Solamente los recursos medidos e indicados pueden considerarse cercanos a reservas.
  Solamente el 10% han sido evaluados para ser explotados.
  La gran parte de los recursos existentes en el salar de Uyuni requieren de mayor investigación antes de poderlos considerar viables técnica y económicamente.
El Contrato YLB-URANIUM lo confirma.
Fuente: Memoria GNRE (2018).

## Slide 22: El contrato con URANIUM
¿Dónde y por qué?

## Slide 23: ¿Dónde se explotarán salmueras y agua dulce?
Al Noreste del área de explotación de la YLB.
Tienen previsto explotar agua dulce de la microcuenca Huasa Julaca a 27km de la Planta de procesamiento.
  Utilizarán 1.184.471,00 m3/año; apenas un poco menos que la planta evaporítica de la YLB (1.208.680,00 m3/año).
Fuente: Informe Técnico YLB-GIP-0498-INF/24 (24/09/2024).

## Slide 24: ¿Qué comunidades pueden ser afectadas?
Fuente: Informe Técnico YLB-GIP-0498-INF/24 (24/09/2024).

## Slide 25: La YLB no sabe…
“YLB reconoce la ausencia en el momento del diseño de los datos iniciales necesarios sobre la composición de agua…” (8.1 del Anexo Técnico).
“YLB reconoce la ausencia en el momento del diseño de los datos iniciales necesarios sobre la salmuera…” (8.2 del Anexo Técnico).
YLB no tiene la información suficiente para desarrollar proyectos
Depende de las empresas extranjeras para:
Investigar
Conocer y comprender
Construir
Explotar
No existe el “Modelo Soberano”.

## Slide 26: El cambio de tecnología
Pruebas de fracaso y nuevas dudas

## Slide 27: Tecnologías evaporítica (piscinas) (Solamente con Planta Piloto)
Ventajas
Bajo costo de operación.
Insumos químicos básicos.
Bajo consumo de energía.
¿Bajo costo de mantenimiento?
Desventajas
Alto riesgo de alterar el sistema hidrogeológico.
Alto consumo de agua dulce.
Grandes pérdidas de agua dulce por evaporación.
Dependencia de condiciones meteorológicas (lluvias, temperatura, radiación solar).
Procesos lentos (12-36 meses).
Baja eficiencia (12-30%).
No apto para salmueras con alto contenido de otros minerales.
Grandes volúmenes de residuos sólidos industriales.

## Slide 28: Tecnologías evaporítica (piscinas) (Solamente con Planta Piloto)
Ventajas
Bajo costo de operación.
Insumos químicos básicos.
Bajo consumo de energía.
¿Bajo costo de mantenimiento?
Desventajas
Alto riesgo de alterar el sistema hidrogeológico.
Alto consumo de agua dulce.
Grandes pérdidas de agua dulce por evaporación.
Dependencia de condiciones meteorológicas (lluvias, temperatura, radiación solar).
Procesos lentos (12-36 meses).
Baja eficiencia (12-30%).
No apto para salmueras con alto contenido de otros minerales.
Grandes volúmenes de residuos sólidos industriales.
Precaución

## Slide 29: Extracción Directa de Litio (EDL)
¿Qué sabemos y qué no?

## Slide 30
Fuente: Adaptado de Clean Tech Lithium. https://ctlithium.com/es/about/direct-lithium-extraction/
Extracción directa de litio (EDL)

## Slide 31: Tecnologías de extracción directa (EDL)
Ventajas
Sin pérdida de agua por evaporación.
Apta para salmueras con alto contenido de otros minerales.
Alta eficiencia (Mayor al 80%).
No depende de las condiciones meteorológicas.
Procesos muy rápidos (De meses a horas).
¿Bajo consumo de agua dulce?
¿Bajo consumo de energía?
¿Bajo costo de mantenimiento?
Desventajas
Muy alto riesgo de alterar el sistema hidrogeológico.
Rápida generación de grandes volúmenes de salmueras residuales.
Alto costo de inversión.
¿Es obligatoria la reinyección de salmueras residuales?
¿Alto riesgo de toxicidad (insumos y materiales en desuso, salmueras contaminadas)?
¿Alto costo de insumos?
¿Alto consumo de agua dulce?
¿Alto consumo de energía?
¿Alto costo de mantenimiento?

## Slide 32: Tecnologías de extracción directa (EDL)
Ventajas
Sin pérdida de agua por evaporación.
Apta para salmueras con alto contenido de otros minerales.
Alta eficiencia (Mayor al 80%).
No depende de las condiciones meteorológicas.
Procesos muy rápidos (De meses a horas).
¿Bajo consumo de agua dulce?
¿Bajo consumo de energía?
¿Bajo costo de mantenimiento?
Desventajas
Muy alto riesgo de alterar el sistema hidrogeológico.
Rápida generación de grandes volúmenes de salmueras residuales.
Alto costo de inversión.
¿Es obligatoria la reinyección de salmueras residuales?
¿Alto riesgo de toxicidad (insumos y materiales en desuso, salmueras contaminadas)?
¿Alto costo de insumos?
¿Alto consumo de agua dulce?
¿Alto consumo de energía?
¿Alto costo de mantenimiento?

## Slide 33: Tecnologías de extracción directa (EDL)
Ventajas
Sin pérdida de agua por evaporación.
Apta para salmueras con alto contenido de otros minerales.
Alta eficiencia (Mayor al 80%).
No depende de las condiciones meteorológicas.
Procesos muy rápidos (De meses a horas).
¿Bajo consumo de agua dulce?
¿Bajo consumo de energía?
¿Bajo costo de mantenimiento?
Desventajas
Muy alto riesgo de alterar el sistema hidrogeológico.
Rápida generación de grandes volúmenes de salmueras residuales.
Alto costo de inversión.
¿Es obligatoria la reinyección de salmueras residuales?
¿Alto riesgo de toxicidad (insumos y materiales en desuso, salmueras contaminadas)?
¿Alto costo de insumos?
¿Alto consumo de agua dulce?
¿Alto consumo de energía?
¿Alto costo de mantenimiento?
Precaución

## Slide 34: La reinyección en el Contrato YLB-URANIUM
La reinyección de salmueras residuales no se menciona en ninguno de los documentos de justificación del contrato.
Tampoco se menciona en el documento principal del Contrato.
La reinyección de salmueras residuales se menciona apenas en el Anexo 1 – Técnico, apartado 9, como un componente más de la propuesta.
Se presentan estimaciones de la demanda de salmueras, de agua dulce, pero no de la cantidad de salmueras residuales que se generarían ¿Cuál es el verdadero dominio sobre la tecnología de extracción directa de litio (EDL) que se pretende aplicar?

## Slide 35: Reinyección de salmueras residuales
El principio de precaución

## Slide 36: ¿Qué es la reinyección geológica?
Es una tecnología que utiliza pozos para colocar fluidos bajo tierra en formaciones geológicas porosas.
Estas formaciones subterráneas pueden variar desde arenisca o piedra caliza profunda, hasta una capa de suelo poco profunda.
Los fluidos inyectados pueden incluir agua, aguas residuales, salmuera (agua salada) o agua mezclada con productos químicos
(EPA-Environmental Protection Agency, 2024. https://www.epa.gov/uic/general-information-about-injection-wells ).

## Slide 37: ¿Cuáles son las condiciones fundamentales de la reinyección geológica?
Que exista una formación permeable capaz de admitir el residuo (permeable y transmisiva) – Saber que hay espacio.
Que exista una formación impermeable que mantiene el residuo confinado el tiempo suficiente hasta su inocuidad – Saber que estará aislado.
Que las condiciones de ambas formaciones mencionadas no cambian con el desarrollo de la operación – Saber que la química es estable.
Que la operación no pone en riesgo otros recursos más importantes. Por ejemplo, agua dulce – Saber que no es un peligro.
(Ramos Gonzales, s.f. https://www.researchgate.net/publication/39425086_Posibilidades_de_aplicacion_de_la_inyeccion_mediante_sondeos_profundos_a_la_gestion_de_salmuera_de_rechazo_de_plantas_desaladoras_en_Espana ).

## Slide 38
Fuente: ZELANDES & SUMMIT NANOTECH, 2024. https://www.zelandez.com/resources/recycling-brine-for-a-greener-future/
Con reinyección
Sin reinyección
Planta EDL
Planta EDL
Hundimiento y posible agrietamiento en la superficie
Planta de carbonatación
Planta de tratamiento de salmuera residual
Estanques de evaporación e infiltración
Planta de carbonatación
Agua superficial
Agua superficial
Costra salina
Costra salina
Acuífero salino
Acuífero salino
Pozo de explotación
Pozo de explotación
Declinación del nivel de la salmuera
Acuitardo
Acuitardo
Acuífero salino
Acuífero salino
Pozo de reinyección
Declinación del nivel del agua dulce
Agua dulce
Agua dulce
Agua salobre
Agua salobre
Migración de agua dulce y salobre diluye la salmuera
Circulación libre
Sin circulación

## Slide 39: ¿Qué es necesario saber?
¿Cómo se mueven las aguas subterráneas?
Tener un modelo geológico / hidro-estratigráfico ¿Cómo se mueve el agua entre las capas profundas de la tierra?
¿Cómo pueden cambiar la química de la salmuera en contacto con los elementos químicos presentes en las capas profundas de la tierra?
(ZELANDES & SUMMIT NANOTECH, 2024. https://www.zelandez.com/resources/recycling-brine-for-a-greener-future/ ).

## Slide 40: ¿Qué es necesario planificar?
El tratamiento que necesitan las salmueras antes de ser reinyectadas.
El diseño adecuado del sistema de reinyección (presión, ritmo, química, volúmenes).
Diseñar un sistema de monitoreo de los procesos de reinyección, del estado de los espacios receptores y el estado de los reservorios de agua dulce que se pretende proteger.
(ZELANDES & SUMMIT NANOTECH, 2024. https://www.zelandez.com/resources/recycling-brine-for-a-greener-future/ ).

## Slide 41: ¿Qué deberíamos hacer participativamente?
Proporcionar información completa, transparente y comprensible.
Coordinar el asesoramiento permanente de la comunidad científica y las instituciones públicas y privadas especializadas.
Desarrollar normativa que garantice la protección del Derecho Humano al Agua, la protección del agua para la vida y de las aguas fósiles, de acuerdo con los mandatos constitucionales en sus artículos 16, 374 y 375.

## Slide 42
Fuente: ZELANDES & SUMMIT NANOTECH, 2024. https://www.zelandez.com/resources/recycling-brine-for-a-greener-future/
Con reinyección
Sin reinyección
Planta EDL
Planta EDL
Hundimiento y posible agrietamiento en la superficie
Planta de carbonatación
Planta de tratamiento de salmuera residual
Estanques de evaporación e infiltración
Planta de carbonatación
Agua superficial
Agua superficial
Costra salina
Costra salina
Acuífero salino
Acuífero salino
Pozo de explotación
Pozo de explotación
Declinación del nivel de la salmuera
Acuitardo
Acuitardo
Acuífero salino
Acuífero salino
Pozo de reinyección
Declinación del nivel del agua dulce
Agua dulce
Agua dulce
Agua salobre
Agua salobre
Migración de agua dulce y salobre diluye la salmuera
Circulación libre
Sin circulación
Si es un proceso tan complejo ¿Por qué la reinyección tiene categoría 3 para la otorgación de la Licencia Ambiental?

## Slide 43: Error y prisa no riman, pero juntos caminan.
Todo está interconectado

## Slide 44: Investigación de partida

## Slide 45: La investigación necesaria
¿Cuánto llueve? ¿Cuánta agua superficial está disponible?
¿Cuánta agua subterránea dulce tenemos? ¿Dónde está?
¿Cuánta agua salobre hay bajo tierra?
¿Cuántas salmueras tenemos?
¿Cómo se relacionan entre sí?

## Slide 46: Sin embargo sabemos que… Debido al Cambio Climático las lluvias disminuirán en este siglo en un 70%.
Fuente: Morales et. al., 2018; https://www.forestal.uach.cl/manejador/resources/2018moralesvariabilidad-hidroclimatica-en-el-sur-del-altiplano.pdf

## Slide 47: Sin embargo sabemos que… Solamente el 12% del agua de lluvia termina fluyendo en los ríos del Altiplano boliviano y que los datos no son completos.
Fuente: Balance Hídrico Nacional, 2024. pp.136 y 145. https://datos.siarh.gob.bo/biblioteca/684

## Slide 48: Sin embargo sabemos que… - Dependemos del agua dulce subterránea fósil. - Los bofedales y lagunas almacenan el agua, limitan su evaporación y la distribuyen lentamente. - La vertientes de agua dulce están especialmente cerca de los salares.
Fuente: Moran et. al., 2024; https://journals.plos.org/water/article?id=10.1371/journal.pwat.0000191#sec012
Sistema de flujo superficial perene

## Slide 49: La reinyección de salmueras residuales debe recibir la categoría 1 para la evaluación del impacto ambiental que podría causar en los frágiles ecosistemas de los salares y lagunas saladas.
No es una actividad suficientemente estudiada en Bolivia.
No existe información suficiente sobre las características de los sistemas hidrogeológicos de los salares y lagunas saladas.
La región de los salares almacena aguas dulces fósiles que el Estado debe proteger.
La fragilidad de las comunidades y de los ecosistemas es muy alta en el Altiplano Sur de Bolivia – la región más árida del país –, por lo que se debe aplicar el Principio de Precaución.

## Slide 50: Principio de Precaución
“Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente” (Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, Principio 15).
El principio de precaución en su esencia promueve la adopción de medidas de protección, pese a que no haya pruebas científicas completas que demuestren la existencia de un riesgo.
Busca evitar el riesgo cuando existen dudas sobre su ocurrencia.
(Fundación Solón, 2020. https://fundacionsolon.org/2020/06/26/los-principios-de-prevencion-y-precautorio/#:~:text=El%20principio%20de%20prevenci%C3%B3n%20busca%20evitar ).

## Slide 51: Conclusiones
No estamos preparados

## Slide 52: Conclusiones
Antes de firmar contratos para la explotación del litio y los recursos evaporíticos, el Estado boliviano debería contar con:
Información científica
  Estudios hidrogeológicos completos.
  Reservas certificadas.
  Evaluación Ambiental Estratégica cuando existen más de una operación de explotación en un ecosistema frágil.
Capacidades institucionales
  Mecanismos para la protección del agua dulce subterránea fósil.
  Mecanismo de evaluación, supervisión y control de la sostenibilidad económica, social y ambiental de las empresas públicas.

## Slide 53: Conclusiones
Antes de firmar contratos para la explotación del litio y los recursos evaporíticos, el Estado boliviano debería contar con:
Acuerdos y alianzas con actores clave:
  Comunidades directa e indirectamente afectadas.
  Instituciones académicas de investigación y formación científica.
  Instituciones al interior del Estado y gobiernos subnacionales.
Marco normativo general y específico
  Ley de recursos evaporíticos y litio.
  Normas técnicas para la explotación por diferentes operaciones en un mismo salar.
  Normas técnicas para la protección del agua dulce subterránea fósil.

## Slide 54: ¡Muchas gracias por su atención!
Contactos: Gonzalo Mondaca
gonzalo.mondaca@gmail.com
@WalikiMondaca
@cedib_com
http://www.cedib.org